## Slide 2: 프로젝트 영역구분
MES 시스템 구축
모니터링 시스템 구축
관제 시스템 구축
데이터 수집 시스템 구축
데이터 베이스 구축

## Slide 3: MES 시스템 구축안
기존 C/S 시스템 선적용 후 컨버젼
  지성솔루션 C/S 모듈을 선 적용하여 운영 후 컨버젼 작업진행 방식
  장점 : 시스템 운영 빠른 적용 , 현업 프로세스 즉시 반영
  단점 : 지성솔루션 에서 운영할 인력 사전 확보 및 안배
웹버젼으로 컨버젼 작업을 프로젝트 기간동안 진행 하여 적용
  웹프레임워크로 컨버젼 작업 진행 후 현업에 적용
  장점 : 프로젝트 결과 물 나오기 전까지 운영 인력 투입 불필요
  단점 : 디비벨리 컨버젼 대응 인력 사전 확보 및 인력 안배

## Slide 4: 모니터링 시스템
정의 : TV 또는 대형 모니터에 표시되는 데이터 시작화 영역
  준 실시간 운영( 분단위 화면 리프레쉬 되는 영역 데이터 )
  별도의 조작을 필요치 않는 자동 실행 형태
모니터링 시스템 구축을 위한 툴 선정
  차트 , 이미지 등 구현 가능한 툴 선정 하여 개발
현업의 요구사항 사전 입수하여 화면 디자인
  현업의 화면 요구 사항을 사전 입수하여 디자인 후 적용

## Slide 5: 관제 시스템
정의 : 스카다 를 이용하여 작화된 화면을 실시간 디스플레이
  실시간 데이터 표시
  사용자의 개입을 통해 제어 명령 전송 이 가능하도록 구성
  관제에 사용된 데이터는 상위 데이터베이스에 전송하여 이력저장
관제 시스템은 스카다 툴 에서 제공되는 작화 기능 사용
관제 시스템에 표현할 영역은 실시간 데이터 수집이 되어야 함.

## Slide 6: 데이터 수집 시스템
스카다를 통한 현장 설비/디바이스에 연결하여 실시간 데이터 수집
  오토닉스 스카다 또는 X-SCADA 를 통한 데이터 수집
  스카다 선정기준
    최하단 디바이스 연결을 위한 통신 드라이버 제공여부
    실시간 수집 가능한 테그 수 물리적 한계 파악
    수집된 데이터의 상위 시스템으로의 연동 가능 여부 파악( RDBMS )
  디바이스 종류 파악
    PLC (제작사) , 센서 , 카운터 , 계측기 등.
설비의 로그 파일을 실시간 감지하여 데이터 수집
  MES 운영에 필요한 현장 설비의 동작결과 데이터 를 실시간 수집
  로그가 남는 모든 설비에 대해 적용가능 (기구현된 데이터 수집 모듈 보유)

## Slide 7: 데이터 베이스 구축
오라클 RDBMS 를 기준으로 구축
  기존 패키지 및 개별경험 오라클에 익숙함
  시행착오 최소화 , 개발기간 단축
RDBMS 는 한 개의 INSTANCE 로 구성하여 운영
  단일 사용자 구성
  기능 단위별로 테이블 구성하여 제공
    예) MES 과련 테이블 , 모니터링 관련 테이블 , 스카다 관련 테이블 ….